## Slide 1
RV32I Multi-Cycle CPU
(32bit RISC-V processor)
System Verilog
대한상공회의소
AI 시스템 반도체 설계 (2기)
엄찬하
Page 01

## Slide 2
CONTENTS
Control Signal 및 FSM
Chapter 04
Chapter 00
Simulation 검증
Chapter 05
Trouble Shooting
및 고찰
Chapter 06
RISC-V
Chapter 01
구현 환경
Chapter 02
Instruction 및 Flow
Chapter 03
Page 02

## Slide 3
Chapter 01
About Us
Chapter
RISC-V란?
01
Page 03

## Slide 4
Chapter 01
About Us
기본명령어 세트
+ 추가 명령어 세트(M,F 등)
오픈소스 ISA
상업적 제약 無
RISC-V의 32비트 기본 명령어 세트
Single CYCLE
모듈화
01
개방성
02
RV32I
03
Page 04

## Slide 6
Page 05

## Slide 7
Chapter 02
About Us
Chapter
구현 환경
02
Page 06

## Slide 8
Chapter 02
About Us
Page 07
구현환경
합성
▪ Vivado Synthesis
테스트 환경
▪ ROM기반 테스트 벤치
설계 언어
▪ SystemVerilog
개발 툴
▪ Vivado 2020.2
코딩 툴
▪ VS Code

## Slide 9
Chapter 03
About Us
Chapter
Page 08
LU, AU, J, JL type
The Otrher
I type
R type
B type
Branch
Register
Immediate
Instruction
03
Load
L type
S type
Store
type
instruction datapath

## Slide 10
Chapter 03
Block Diagram
Page 09

## Slide 11
3
CHAPTER
R-type
Instruction | Funct7 | Register Source 2 | Register Source 1 | Funct3 | Register Destination | Opcode
ADD | 0000000 | rs2 | rs1 | 000 | rd | 0110011
SUB | 0100000 | rs2 | rs1 | 000 | rd | 0110011
SLL | 0000000 | rs2 | rs1 | 001 | rd | 0110011
SRL | 0000000 | rs2 | rs1 | 101 | rd | 0110011
SRA | 0100000 | rs2 | rs1 | 101 | rd | 0110011
SLT | 0000000 | rs2 | rs1 | 010 | rd | 0110011
SLTU | 0000000 | rs2 | rs1 | 011 | rd | 0110011
XOR | 0000000 | rs2 | rs1 | 100 | rd | 0110011
OR | 0000000 | rs2 | rs1 | 110 | rd | 0110011
AND | 0000000 | rs2 | rs1 | 111 | rd | 0110011

## Slide 12
Chapter 03
R-Type
Page 10
Register 간 연산 수행
Role
Instruction Code Memory
ROM
Store & Load General Purpose Register
R0 always out Zero
Register File
Arithmetic & Logical Operate
ALU
Send next instruction address to ROM
PC

## Slide 13
Chapter 03
핵심 키워드를 입력해주세요.
키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요. 키워드에 대한
내용을 입력해주세요. 키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요.
R-Type
Page 10

## Slide 14
3
CHAPTER
L-type
Instruction | immediate | Register Source 2 | Register Source 1 | Funct3 | Register Destination | Opcode
LB | imm[11:0] |  | rs1 | 000 | rd | 0000011
LH | imm[11:0] |  | rs1 | 001 | rd | 0000011
LW | imm[11:0] |  | rs1 | 010 | rd | 0000011
LBU | imm[11:0] |  | rs1 | 100 | rd | 0000011
LHU | imm[11:0] |  | rs1 | 101 | rd | 0000011
SB | imm[11:5] | rs2 | rs1 | 000 | imm[4:0] | 0100011
SH | imm[11:5] | rs2 | rs1 | 001 | imm[4:0] | 0100011
SW | imm[11:5] | rs2 | rs1 | 010 | imm[4:0] | 0100011

## Slide 15
Chapter 03
L-Type
Page 10
[31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0]
Memory(RAM)의
Data를 Register로 가져옴
Role
Data Memory
RAM
Load Data의 범위 지정
Addr[1:0]으로 범위 선택
Load_Val_Decision
[31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0]
Addr[1:0]

## Slide 16
Chapter 03
L-Type
Page 10
[31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0]

## Slide 17
Instruction | Funct7 | shift amount | Register Source 1 | Funct3 | Register Destination | Opcode
ADDI | imm[11:0] |  | rs1 | 000 | rd | 0010011
SLTI | imm[11:0] |  | rs1 | 010 | rd | 0010011
SLTIU | imm[11:0] |  | rs1 | 011 | rd | 0010011
XORI | imm[11:0] |  | rs1 | 100 | rd | 0010011
ORI | imm[11:0] |  | rs1 | 110 | rd | 0010011
ANDI | imm[11:0] |  | rs1 | 111 | rd | 0010011
SLLI | 0000000 | shamt | rs1 | 001 | rd | 0010011
SRLI | 0000000 | shamt | rs1 | 101 | rd | 0010011
SRAI | 0100000 | shamt | rs1 | 101 | rd | 0010011
3
CHAPTER
I-type

## Slide 18
Chapter 03
I-Type
Page 11
Register(rs1)와
Immediate Value간 연산 수행
Role
12bit Imm value extend to 32bit
IMM Extend
Select ALU Input between
RD2 & Immediate Value
ALUSrcMux

## Slide 19
Chapter 03
핵심 키워드를 입력해주세요.
키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요. 키워드에 대한
내용을 입력해주세요. 키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요.
I-Type
Page 11

## Slide 20
3
CHAPTER
S-type
Instruction | Immediate(7) | Register Source 2 | Register Source 1 | Funct3 | Immediate(5) | Opcode
SB | imm[12][10:5] | rs2 | rs1 | 000 | imm[4:0] | 0100011
SH | imm[12][10:5] | rs2 | rs1 | 001 | imm[4:0] | 0100011
SW | imm[12][10:5] | rs2 | rs1 | 010 | imm[4:0] | 0100011

## Slide 21
Chapter 03
S-Type
Page 12
Register의 Data를 RAM에 저장
Role
저장할 위치의 Data를 읽어옴
S_mode에 따라 읽어온
Data의 특정 부분만 변경
변경된 Data를 RAM에 저장
Store_Val_Decision
[31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0]
Addr[1:0]

## Slide 22
Chapter 03
핵심 키워드를 입력해주세요.
키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요. 키워드에 대한
내용을 입력해주세요. 키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요.
S-Type
Page 12

## Slide 23
3
CHAPTER
B-type
Instruction | immediate | Register Source 2 | Register Source 1 | Funct3 | immediate | Opcode
BEQ | imm[12][10:5] | rs2 | rs1 | 000 | imm[4:1][11] | 1100011
BNE | imm[12][10:5] | rs2 | rs1 | 001 | imm[4:1][11] | 1100011
BLT | imm[12][10:5] | rs2 | rs1 | 100 | imm[4:1][11] | 1100011
BGE | imm[12][10:5] | rs2 | rs1 | 101 | imm[4:1][11] | 1100011
BLTU | imm[12][10:5] | rs2 | rs1 | 110 | imm[4:1][11] | 1100011
BGEU | imm[12][10:5] | rs2 | rs1 | 111 | imm[4:1][11] | 1100011

## Slide 24
Chapter 03
B-Type
Page 13
조건 비교 후 분기 결정
Role
조건 비교를 위한 비교기
ALU안에 내장 되어있음
조건 결과를 btaken 신호로 출력
Comparator
조건 결과에 따라
PC와 더할 값 선택 필요
If (btaken) PC + Imm
If(! btaken) PC + 4
PCSrcMux

## Slide 25
Chapter 03
핵심 키워드를 입력해주세요.
키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요. 키워드에 대한
내용을 입력해주세요. 키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요.
B-Type
Page 13

## Slide 26
3
CHAPTER
LU,AU,J,JL-type
Instruction | immediate | Register Source 1 |  | Register Destination | Opcode
LUI | imm[31:12] |  |  | rd | 0110111
AUIPC | imm[31:12] |  |  | rd | 0010111
JAL | imm[20][10:1][11][19:12] |  |  | rd | 1101111
JALR | imm[11:0] | rs1 | 000 | rd | 1100111
Instruction | Descript | Opcode
AUIPC | rd = Pc+(imm<<12) | 0010111
JAL | rd = PC+4, PC += imm | 1101111
JALR | rd= PC+4 ,PC = rs1 + imm | 1100111

## Slide 27
LU/AU-Type: Description & HW Architecture
LU: 매우 큰 수를 할당할 때 사용
  ADDI의 경우, 12비트 데이터만 할당 가능
  LU로 상위 20비트를 write하고 ADDI로 하위 12비트 write
AU: PC 상대 주소 지정에 사용
  주로 LW나 JALR과 같이 사용
Role
Register File에 들어갈 Write Data 선택 필요
이후, Type들의 Data도 고려해 미리 5:1 Mux로 설계
RFSrcMux(5:1 Mux)

## Slide 28
JAL/JALR-Type: Description & HW Architecture
JAL: PC 상대 주소 지정
  현재 PC기준 상대 위치 함수 이동에 사용
JALR: 레지스터 주소 지정
  연산속도: Memory < Register
  포인터 혹은 배열 인덱싱
Role
JALR-Type의 경우 Adder에 PC 대신 rs1값이 더해짐
JALR Signal이 참일 때, 피연산자로 rs1 선택
PC_Imm_AdderSrcMux
B-Type 뿐만 아니라 JAL-Type도 PC+Imm이 다음 PC값이 됨
JAL Signal을 brach AND와 OR로 연결
PCSrcMux_Sel

## Slide 29
Chapter 03
핵심 키워드를 입력해주세요.
키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요. 키워드에 대한
내용을 입력해주세요. 키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요.
LU-Type
Page 15

## Slide 30
Chapter 03
핵심 키워드를 입력해주세요.
키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요. 키워드에 대한
내용을 입력해주세요. 키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요.
AU-Type
Page 16

## Slide 31
Chapter 03
핵심 키워드를 입력해주세요.
키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요. 키워드에 대한
내용을 입력해주세요. 키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요.
J-Type
Page 17

## Slide 32
Chapter 03
핵심 키워드를 입력해주세요.
키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요. 키워드에 대한
내용을 입력해주세요. 키워드와 이미지에 대한 내용을 입력해주세요.
JL-Type
Page 18

## Slide 33
Chapter 04
About Us
Chapter
Control Signal & FSM
04
Page 19

## Slide 34
Chapter 04
Page 20

## Slide 35
Chapter 04
Page 21

## Slide 36
Chapter 04
About Us
Page 22
Control Signals
Control Singals | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
PC_EN | Don’t En PC | PC En |  |  | 
regFileWe | Don’t Write | Register File Write |  |  | 
AluSrcMuxSel | RS2 | immExt |  |  | 
BusWe | Don’t Write | RAM Write |  |  | 
RFWDSrcMuxSel | aluResult | RAM RData | immExt | PC+imm | PC+4
Branch | PC+4 | PC+imm |  |  | 
Jal | Don’t Jump | PC+imm(Jump) |  |  | 
Jalr | Don’t Jump | Rs1+imm(Jump) |  |  | 

## Slide 37
Chapter 04
About Us
Page 23
Control Signals
State | PCEn | regFileWe | aluSrcMuxSel | busWe | REWDSrcMuxSel | branch | Jal | jalr
FETCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0
DECODE | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0
R-EXE | 0 | 1 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0
I-EXE | 0 | 1 | 1 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0
B-EXE | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 1 | 0 | 0
LU-EXE | 0 | 1 | 0 | 0 | 010 | 0 | 0 | 0
AU-EXE | 0 | 1 | 0 | 0 | 011 | 0 | 0 | 0
J-EXE | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0
JL-EXE | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1
S-EXE | 0 | 0 | 1 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0
S-MEM | 0 | 0 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0
L-EXE | 0 | 0 | 1 | 0 | 001 | 0 | 0 | 0
L-MEM | 0 | 0 | 1 | 0 | 001 | 0 | 0 | 0
L-WB | 0 | 1 | 1 | 0 | 001 | 0 | 0 | 0

## Slide 38
Chapter 05
About Us
Chapter
Simulation 검증
05
Page 24

## Slide 39
Chapter 05
검증 시나리오
Page 25

## Slide 40
Chapter 05
R-Type
Page 26

## Slide 41
Chapter 05
R-Type
Page 27
0110011 -> R-Type
ADD SUB SLL SRL SRA SLT SLTU XOR OR AND
State가 변하며 그에 상응하는 Signals 신호를 출력한다.

## Slide 42
Chapter 05
S-Type
Page 28
0100011 -> S-Type
SW SB SH
State가 변하며 그에 상응하는 Signals 신호를 출력한다.

## Slide 43
Chapter 05
L-Type
Page 29
0000011
-> L-Type
LW LB LH LBU LHU
State가 변하며 그에 상응하는 Signals 신호를 출력한다.

## Slide 44
Chapter 05
I-Type
Page 30
0010011
-> I-Type
ADDI SLIT SLTIU XORI ORI ANDI SLLI SRLI SRAI
State가 변하며 그에 상응하는 Signals 신호를 출력한다.
1
2
1
2

## Slide 45
Chapter 05
B-Type
Page 31
BEQ BNE BLT BGE BLTU BGEU
BEQ BNE BLT BGE BLTU BGEU
0010011 -> B-Type
State가 변하며 그에 상응하는 Signals 신호를 출력한다.

## Slide 46
Chapter 05
LU, AU, J, JL-Type
Page 32
0110111 -> LU-Type
0010111 -> AU-Type
1101111 -> J-Type
1100111 -> JL-Type
State가 변하며 그에 상응하는 Signals 신호를 출력한다.
J=PC+imm(8)
JL=RS1+PC

## Slide 47
Buble Sort
5
4
3
2
1
0
4
5
3
2
1
0
4
3
4
2
1
0
4
3
2
5
1
0
4
3
2
1
5
0
3
4
2 …
1
5
0
C to Assembly

## Slide 48
Buble Sort
Jump하며 계속 함수를 호출, 정렬되는 것을 반복함을 확인할 수 있음

## Slide 49
Chapter 06
About Us
Chapter
Trouble Shooting 및 고찰
06
Page 33

## Slide 50
Chapter 06
Page 34
Trouble Shooting – S,L Type (half, Byte)
Data Path 내부에서 구현

## Slide 51
Chapter 06
S - Type
S-Type
사이즈에 맞는 크기만 저장하는 것이 아닌 0으로 상위 비트를 사용
따라서 RAM 에 0xXXXX1234 형태가 아닌,
0x00001234 형태로 값이 손상됨
L - Type
L-Type
Load의 경우는 정상 작동함
Trouble Shooting – S,L Type (half, Byte)
Page 35

## Slide 52
Chapter 06
S-Type
사이즈에 맞는 크기만 저장하는 것이 아닌 0으로 상위 비트를 사용
따라서 RAM 에 0xXXXX1234 형태가 아닌,
0x00001234 형태로 값이 손상됨
Trouble Shooting – S,L Type (half, Byte)
Page 35

## Slide 53
Chapter 06
S - Type
S-Type
Func3를 받아 분류 후, addr의 하위 2비트를 기준으로
RAM 내부에서 addr[31:2]에 wData를 넣어줌
L - Type
L-Type
같은 방식으로 해결함
Trouble Shooting – S,L Type (half, Byte) 해결 방법
Page 35

## Slide 54
Chapter 06
Page 34
Trouble Shooting – Sort(Register File )

## Slide 55
MIRI COMPANY
Simple Template
2035.02
Chapter 06
RAM
Func3
FSM
RAM 내부에 기능을 구현했지만, Data Path에서 구현했더라면?
Top 모듈에서 신호를 연결해 wire Delay증가
2중 case문을 사용해 Combination Delay 증가
Control Unit에서 FSM 상태로 제어 했더라면?
Strategy
아쉬운 점 및 구현 아이디어

## Slide 56
FSM 에서 signal 제어

## Slide 57
MIRI COMPANY
Simple Template
2035.02
Chapter 06
구조적 사고 향상
컴퓨터 구조의 이론을 실제 동작에 적용
모듈화를 이용해 CYPU를 설계
다양한 구현 방법
같은 결과를 내기 위한 설계 방식의 다양함을
팀원들을 통해 배울 수 있었음
명령어 흐름 파악
명령어 Type별 동작 원리를
직접 설계함으로써 직관적으로 이해함
효율적 설계 고민
Data Sizing을 위한 모듈을 구상하며
다양한 방식을 고민함
Keyword 1
Keyword 2
Keyword 3
Keyword 4
Overview
설계 과정에서 배운 점과 느낀 점
Page 34

## Slide 58
Thank You!
MIRI COMPANY
Simple Template
2035.02